ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Назначение: Микровыключатель FGX3C-M   применяется в шкафах электрооборудования наружной установки, шкафы используются на электрических подстанциях 6-220кВ. Микровыключатель используется для включения освещения шкафов при открывании двери.

Обозначение модели микропереключатели:

FG   X    3 □    －  M

М: с магнитной закалкой

A  Обычно открыт

B  Обычно закрыт

C  Тип переключения (открытие и закрытие)

Номинальный тепловой ток: 16А

Номинальное рабочее напряжение: АС 380 V,  DC250V

Номинальный рабочий ток: AC-15  4A,  DC-13  1.5A

Номинальное изоляционное напряжение: 400V

Окружающая рабочая температура:  -25℃ ---  +40℃

IP code: IP00

Изготовитель:Feige DianqiShanghai （Shanghai Flying Pigeon Electric Appliance Factory）

ADD:No.5042,Road Wai Qingsong,District Qingpu,Shanghai,China